Salaheddin University                        Environmental Geology                          Practical

Science College                                                4th Stage                                        Lab. No.(1 )

Dept. of Earth science &petroleum              2022- 2023

Exercise: -Grain size analysis of 10 samples revealed the following results.

| Sample. No. | Grain size %wt. | %weight of each size grade |
| --- | --- | --- |
|  |  | clay | Silt | Sand | Gravel |
|  |  | <.002 | .002-.006 F | .006-.020 M | 0.02-0.06 C | 0.06-.20 F | 0.2-.6 M | 0.6-2.0 C | 2-6.0 | 6-20 | 20-60 |
| 1 | 16 | 4 | 10 | 10 | 12 | 15 | 26 | 7 | - | - |
| 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 14 | 13 | 23 | 22 | - | - |
| 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 | 25 | 9 |  |  |
| 4 | - | - | - | - | 14 | 66 | 16 | 4 | - | - |
| 5 | - | - | 2 | 3 | 9 | 15 | 23 | 28 | 7 | 13 |
| 6 | - | - | - | - | 7 | 11 | 2 | - | 53 | 2 |
| 7 | - | - | - | - | 18 | 22 | 6 | 14 | 32 | 8 |
| 8 | - | - | 3 | 5 | 20 | 24 | 8 | 21 | 19 |  |
| 9 | - | - | - | - | 5 | 7 | 18 | 43 | 27 |  |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 51 |

Requirement:-

- Find the cumulative percentage weight for each sample.

- Plot the grading curves (particle size distribution curves) for each sample by plotting the cumulative percentage weight versus the grain size.

- Classify 10 samples according to the system described before.